## Slide 1: Pertemuan 1
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Jaringan Komputer

## Slide 2: Outline
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Definisi Topologi Jaringan
Macam-macam Topologi
Fungsi Alat dan Bahan yang Digunakan dalam Jaringan Komputer

## Slide 3: Definisi Menurut Bahasa
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan

## Slide 4: Metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel (nirkabel).
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan

## Slide 5: Pengertian Topologi Jaringan Menurut Para Ahli
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan

## Slide 6: Menurut Jafar Noor Yudianto pengertian topologi jaringan adalah suatu sistem yang terdiri atas sebuah beberapa komputer yang didesain untuk bisa saling berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi (surel, pesan instan), dan bisa mengakses informasi (peramban web).
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Jafar Noor Yudianto

## Slide 7: Menurut Umi Proboyekti pengertian topologi jaringan adalah suatu sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melakukan tugasnya. Contoh, dua buah komputer dapat dikatakan terhubung jika keduanya bisa saling bertukar informasi. Bentuk koneksi tersebut bisa melalui: kawat tembaga, fiber optik, gelombang mikro, satelit komunikasi.
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Umi Proboyekti

## Slide 8: Menurut Abdul Kadil pengertian topologi jaringan adalah suatu hubungan dua buah simpul (umumnya berupa komputer) atau lebih yang tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pertukaran data.
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Abdul Kadil

## Slide 9: Macam-macam Topologi yang perlu kalian ketahui!
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan

## Slide 10: Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi.
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Ring

## Slide 11: Jenis topologi ini paling banyak digunakan di lingkungan perkantoran atau perusahaan. Secara umum, topologi ring memiliki karakteristik khusus, yaitu menggunakan kabel tipe UTP dan Patch Cable yang membentuk jaringan seperti lingkaran dan terdiri dari beberapa node yang disusun secara seri.
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Ring

## Slide 12
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Ring
Topologi Ring

## Slide 13
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
LAN Card
Wireless LAN Card
LAN Card

## Slide 14
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kelebihan Topologi Ring
Biaya untuk instalasinya cenderung murah
Performa koneksi cukup baik
Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah
Implementasi mudah dilakukan

## Slide 15
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kekurangan Topologi Ring
Jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung rumit
Pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi
Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah

## Slide 16: Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada installasi jaringan berbasis kabel coaxial. Topologi ini memakai kabel coaxial pada sepanjang node client dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, Terminator, dan TBNC.
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Bus

## Slide 17: Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Karakteristik khusus topologi bus yaitu penggunaan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama (backbone).
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Bus

## Slide 18
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Bus
Topologi Bus

## Slide 19
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Bus
Coaxial Cable
Konektor BNC

## Slide 20
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kelebihan Topologi Bus
Kemudahan dalam menambah client atau workstation baru
Mudah digunakan dan sangat sederhana
Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit

## Slide 21
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kekurangan Topologi Bus
Sering terjadi tabrakan arus data
Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien
Topologi Bus yang lama sulit untuk dikembangkan
Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka client atau workstation akan terganggu

## Slide 22: Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang dimana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar client. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan.
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Star

## Slide 23: Jenis topologi ini juga cukup banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Karaktersitik khusus dari topologi star adalah adanya satu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas, dimana setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub dengan sistem point-to-point.
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Star

## Slide 24
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Star
Topologi Star

## Slide 25
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kelebihan Topologi Star
Jaringan topologi ini tetap berjalan lebih baik walaupun salah satu komputer client bermasalah
Tingkat keamanan data topologi ini cukup baik
User lebih muda mendeteksi masalah pada jaringan
Lebih fleksibel

## Slide 26
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kekurangan Topologi Star
Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel
Seluruh komputer akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah
Topologi star sangat tergantung pada terminal pusat

## Slide 27
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Switch dan HUB
Switch
HUB

## Slide 28: Topologi jaringan mesh (jala) adalah suatu topologi jaringan dimana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung (dedicated link). Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch.
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Mesh

## Slide 29: Jenis topologi jaringan komputer ini biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki perangkat komputer sedikit. Pada topologi ini, koneksi antar komputer terhubung secara langsung sehingga meningkatkan kecepatan proses transfer data karena tidak ada perantara.
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Mesh

## Slide 30
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Topologi Mesh
Topologi Mesh

## Slide 31
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kelebihan Topologi Mesh
Bandwith limit nya cukup besar
Security data pada topologi ini sangat baik
Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak

## Slide 32
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kekurangan Topologi Mesh
Kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak
Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel
Instalasi sangat rumit

## Slide 33: Fungsi Alat dan Bahan yang Digunakan dalam Jaringan Komputer
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan

## Slide 34
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam merancang Jaringan Komputer ?

## Slide 35
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Komputer / Laptop

## Slide 36
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Modem dkk
Modem
Fiber Optic Patch Cable
Fiber Optik

## Slide 37
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kabel UTP dan STP

## Slide 38
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Fungsi pada masing-masing warna kabel UTP
Orange: Media penghantar paket data.
Putih Orange: Media penghantar paket data.
Hijau: Media penghantar paket data.
Putih Hijau: Media penghantar paket data.
Biru: Media penghantar paket suara.
Putih Biru: Media penghantar suara.
Coklat: Media penghantar tegangan DC.
Putih Coklat: Media penghantar tegangan DC.

## Slide 39
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Susunan warna Kabel Straight
Putih Orange - Orange
Putih Hijau – Biru
Putih Biru – Hijau
Putih Coklat - Coklat

## Slide 40
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Susunan warna Kabel Cross Over
Putih Hijau - Hijau
Putih Orange – Biru
Putih Biru – Orange
Putih Coklat - Coklat

## Slide 41
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kabel Straight
Hanya dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda

## Slide 42
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Kabel Cross Over
Hanya dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama

## Slide 43
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
RJ-45, Crimping Tool dan LAN Taster
RJ 45
Crimping Tool
LAN Taster

## Slide 44
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Testing Kabel dengan LAN Taster
Susunan Lampu Kabel Straight
1 – 1
2 - 2
3 - 3
4 – 4
5 – 5
6 – 6
7 – 7
8- 8
Straight
Straight

## Slide 45
Kelas XI TKJ SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan
Testing Kabel dengan LAN Taster
Susunan Lampu Kabel Cross Over
1 – 3
2 - 6
3 - 1
4 – 4
5 – 5
6 – 2
7 – 7
8- 8
Straight
Cross Over

## Slide 46: Title and Content Layout with Chart
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Series 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Series 3 | 2 | 2 | 3 | 5

## Slide 47: Two Content Layout with Table
First bullet point here
Second bullet point here
Third bullet point here
Class | Group A | Group B
Class 1 | 82 | 95
Class 2 | 76 | 88
Class 3 | 84 | 90

## Slide 48: Two Content Layout with SmartArt
First bullet point here
Second bullet point here
Third bullet point here
Group A
Task 1
Task 2
Task 3

## Slide 49: Add a Slide Title - 2

## Slide 50: Add a Slide Title - 3

## Slide 52: Add a Slide Title - 4

## Slide 53: Add a Slide Title - 5